Развитие на хидроенергията. Видове ВЕЦ и помпени станции.

1.  Развитие на хидроенергията

а. в световен мащаб

Смята се , че количеството на употребената електрическа енергия в една страна  е мярка за нейното културно ниво, за нейната стопанска мощ и благосъстояние.

По официални данни 30% от електроенергията в световен мащаб е произведена от ВЕЦ. В много страни водноелектрическата енергия заема водещо място. За Норвегия тя представлява 99% от общото потребление, за ДР Конго – също 99%, а за Бразилия – 91%.

Средно годишно производство  на електроенергия от водни маси по континенти:

Страни с най-големи мощности от водноелектрически централи:

| Страна | Годишна енергийна продукция(МВч) | Мощности (ГВ) | Фактор на натовареност |
| --- | --- | --- | --- |
| Китай | 470,1 | 145,26 | 0,37 |
| Канада | 350,3 | 88,974 | 0,59 |
| Бразилия | 349,9 | 69,080 | 0,56 |
| САЩ | 291,2 | 79,511 | 0,42 |
| Русия | 157,1 | 45,000 | 0,42 |
| Норвегия | 119,8 | 27,528 | 0,49 |
| Индия | 112,4 | 33,600 | 0,43 |
| Япония | 95,0 | 27,229 | 0,37 |
| Швеция | 61,8 | — | - |
| Франция | 61,5 | 25,335 | 0,25 |

Най-големите ВЕЦ в света:

| Язовир | Страна | Мощност (МВ) |
| --- | --- | --- |
| Три клисури | Китай | 22,500 |
| Итайпу | Бразилия, Парагвай | 14,000 |
| Гури | Венецуела | 10,200 |
| Тукуруи | Бразилия | 8,370 |
| Гранд Кули | САЩ | 6809 |

ВЕЦ „ Три клисури“ изграден на река Яндзъ . Има височина на язовирната стена 181 м. и дължина 2335 м.

б. в България

България не е богата на водни енергийни източници, като средният годишен отток на един жител у нас е 2100 м3. Технически използваемият хидроенергиен потенциал на страната – около 1200 Kwh/жител.

Първата водноелектрическа централа в България е ВЕЦ „ Панчарева“ на р. Искър, построена 1900г. Първоначалната и мощност е 1470 кW. До 1944г в страната има 47 ВЕЦ и 17 парни ел. централи. Работещите на настоящия етап около 140 броя ВЕЦ са усвоили около 33% от техническия потенциал на водния поток в страната.

Един от най-големите хидропроекти в България е язовир „ Цанков камък“

Височина на стената 130,5 м и дължина 468 м.

Каскада „Горна Арда“ и реконструкция на ПАВЕЦ „Чаира“ Централата е с генеративна мощност от 864 МВт и помпена мощ от 788 МВт, поради това е най- голямата в Югоизточна Европа.

2. ВЕЦ.

а. определение за ВЕЦ -  Водноелектрическа централа (ВЕЦ) е електрическа централа, използваща енергията на водна маса за произвеждане на електричество. Тя съдържа сложни хидротехнически съоръжения и машини.

б. принцип на действие –

Основен елемент на ВЕЦ са хидроагрегатите. Водният поток получен от разликата във височините на горното и долното ниво на пада, привежда в движение турбина и по този начин енергията на водата се превръща в механична енергия. Към водната турбина е куплиран генератор, наречен хидрогенератор, чрез който механичната енергия на въртенето се превръща в електрическа.

Най-често срещаната хидроенергийна станция – ВЕЦ, използва язовир построен на река за да съхранява водата в резервоар. Водата освободена от резервоара тече през турбината.

в. предимства и недостатъци на ВЕЦ

| Предимства на ВЕЦ | Недостатъци на ВЕЦ |
| --- | --- |
| + цената на ел. енергия не зависи от международната цена на горивата | - строежът на ВЕЦ е продължителен и скъп, а възвръщаемостта е бавна |
| + изграждат се с местни материали/съоръжения | - променя се регионалният климат |
| + пести се от вноса на горива | - флората и фауната се променят неблагоприятно |
| + при работа не отделят вредни газове или радиоактивни в-ва | - отнемат се или се заливат големи площи земя, стопански, исторически и др. обекти |
| + водохланилища им се използват за напояване и водоснабдяване | - увеличават се свлачищата и ерозията |
| + могат да послужат за основа на туризма | - влошава се изгледът |

г. видове ВЕЦ -

- Видове ВЕЦ според пада:  с нисък, със среден и висок пад

- ВЕЦ с нисък пад

Обсъжда се проек за хидровъзел „Никопол– Турну Магуреле” и хидровъзел „Силистра– Калараш”. Изграждането на ВЕЦ ще е от вида с нисък пад.

Падът на централата се създава чрез подвижен яз, който прегражда реката. Сградата на ВЕЦ е разположена в самото корито като продължение на яза. Пред нея се създава предна  камера отделена от реката с ледозащитна стена, съставена от решетки и падвижни затварящи устройства. Най-често реките на които се изграждат централи от този тип са плавателни и затова в страни се изгражда слюз.

Друг тип ВЕЦ на нисък пад е този при който централата е в страни от реката- на канал. Използва се при по-малки реки. У нас ВЕЦ „Койнаре“ и ВЕЦ „ Мездра“ на р. Искър.

- ВЕЦ със среден пад- при тях падът е от 20 до 70 метра. Той може да се реализира чрез яз, язовир или чрез яз и деривация.

- ВЕЦ с висок пад – над 70 м. Пример. Швейцария при язовир „Дизанс“-ВЕЦ „Шандолин“. У нас  с най-голям пад ВЕЦ край с. Бояна до София -980 м.

- Видове ВЕЦ според мощността

- Голяма хидроенергийна електроцентрала

Като голяма хидроелектроцентрала се приема тази, която има капацитет по-голям от 30 MW.

- Малка хидроенергийна електроцентрала

Като малка хидроелектроцентрала се приема тази, която има капацитет между 10 до 30 MW.

- Микро хидроенергийна електроцентрала

Като микрохидроелектроцентрала се приема тази, която има капацитет до 10 MW.

- Видови ВЕЦ според конструкцията

- Язовирни

Язовирните станции, използват язовир за да съхраняват водата от река в резервоар. Водата може да бъде освободена или за да реши наложащи енергийни нужди или за да поддържа постоянно ниво на водата в язовира.

- Деривационни

Диверсионните станции, канализират част от водата в река през канал или шлюз. Тя може да работи и без язовир.

3. ПАВЕЦ