Когенерация с биогаз. Пиролизни котли.

1. Когенерация с биогаз.

а. описание на когенерацията

Когенерацията е комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. В сравнение с традиционното производство на електроенергия, тук допълнително отделената топлина (считана иначе за страничен ефект от работата на инсталацията), се използва за задоволяване на отоплителните нужди на потребителите. По този начин се икономисват, както средства, така и горива.

Схема на система за когенерация на биогаз

б. Основни предимства на когенерацията

• Оптимално използване на енергията, чрез едновременно производство на топлина и електричество;

• Екологично чисто производство с ниски емисии на отработените газове;

• Напълно автоматична експлоатация – чрез използване на ефективни системи за дистанционен контрол.

• Общественият доставчик и/или обществените снабдители са длъжни да изкупят цялото количество електрическа енергия от високо ефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (от Закона за Енергетиката чл.162 ал.1, чл.163 ал.1 ).

2. Пиролиза

а. определение за пиролиза

Пиролизата е термично разлагане на въглеводородите в органичната биомаса, при отсъствие на кислород при 450 – 550 оС. На пиролиза могат да бъдат подложени всички твърди органични вещества.

Пиролизата е най-простият и най-старият метод за обработка на едно гориво с цел получаване на по-добро. Този процес се ползва от векове за добив на дървени въглища.

б. пиролизни котли

1 Комин; 2 Ревизионен капак; 3 Капак на комина; 4 Изход на топлата вода; 5 Температурен датчик; 6 Датчик на налягане; 7 Регулатор на котела; 8 Горна вратичка; 9 Дръжка на горната вратичка; 10 Камера за зареждане с дърва; 11 Клапан на вентилатора; 12 Вентилатор; 13 Корпус на вентилатора; 14 Дюза от огнеупорен бетон; 15 Клапа, регулираща подаването на вторичния въздух; 16 Камера за изгаряне; 17 Долна вратичка; 18 Топлообменник; 19 Посока на движение на първичния въздух; 20 Изход на дима; 21 Вход на студената вода; 22 Дренажен клапан; 23 Посока на движение на вторичния въздух; 24 Водна решетка; 25 Изолация; 26 Предпазна врата; 27 Датчик на налягане; 28 Скара

Дървесината която се зарежда в горивната камера трябва да бъде с влажност в границите от 15% до 35%. При висока температура и недостиг на кислород, няма горене ,а разграждане на дървесината на въглерод и газове. Комбинацията от така получените газове се нарича пиролизен газ. При влажност на дървесината от 15% например, пиролизният газ съдържа около 44% въглерод, 35% кислород, 15% вода, 5% водород, и около 1% азот и минерали. Пиролизните котли функционират точно благодарение на изгарянето на тази газ.

Първият етап е този на изсушаване, при който от дървесината се отнема излишната влажност, докато тя спадне до около 15-20%. Втората фаза е карбонизацията - процес, при който дървесината се разгражда до получаването на пиролизен газ. По време на третия етап пиролизният газ навлиза в специална камера, окислява се, при което, благодарение на достатъчно високата температура, се самовъзпламенява и изгаря. Допълнително, отделената при изсушаването вода встъпва в реакция с дървените въглища от процеса на карбонизация и ги преработва в процеса на окисление. Важен елемент в случая е наличието на керамична плоча - тя задължително се нагрява до температура над 700 градуса по Целзий, необходима за запалването на пиролизния газ. Тази плоча всъщност изпълнява лята на запалка.