МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка

Учебен предмет: УЧЕБНА ПРАКТИКА: ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА

утвърдена със Заповед № РД 09 - 765/10.06.2005 г.

Професионално направление:

код 523  ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Професии:

код 523010  ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

код 523020  МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

София, 2005 година

- ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по Учебна практика: Електромонтажна е предназначена за професиите Техник по комуникационни системи и Монтьор по комуникационни системи от направление Електроника и автоматизация.

Съдържанието на учебния предмет създава възможност за усвояване на основни знания и умения за извършване на електрически монтаж на електронни елементи и възли.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в четири раздела.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с учебните предмети от задължителната професионална подготовка – градивни елементи, електротехника и техническо чертане и документиране.

Професионалните компетенции по учебния предмет се формират чрез усвояване на знания и умения за извършване на електрически монтаж и демонтаж на електронни елементи и възли.

За изграждането на предвидените по програмата практически умения е необходимо да се оборудват работни места с пасивни и активни електронни елементи, чертожни пособия, поялници, измервателна апаратура, токозахранващи устройства.

- ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Обучението по предмета има за цел чрез усвояване на предвидените по програмата знания и умения учениците да придобият професионални компетенции за:

- разпознаване на активни и пасивни елементи;

- разчитане на електронни схеми;

- запознаване с технологията за изработване на печатна платка;

- извършване на електрически монтаж и демонтаж на електронна схема.

За постигане на основната цел е необходимо да се изпълнят следните подцели:

- придобиване на знания и умения за разпознаване и разчитане на активни и пасивни елементи;

- придобиване на знания и умения за разчитане на електронни схеми;

- придобиване на знания и умения за технологична изработка на печатна платка;

- придобиване на знания и умения за електрически монтаж и демонтаж на електронна схема.

- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Учебна практика: Електромонтажна и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на професиите Техник по комуникационни системи и Монтьор по комуникационни системи. В учебната програма са разработени два варианта. Всеки от тях се прилага в зависимост от предвидените часове по учебен план.

- УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите. Учителят определя часовете за всяка тема, посочена в раздела, часовете за нови знания и упражнения за постигане целите на обучението.

| № по ред | Наименование на разделите | Брой учебни часове за вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1. | Пасивни и активни градивни елементи. | 24 | 30 |
| 2. | Разчитане на електронни схеми; схеми на свързване; механичен и електрически монтаж. | 16 | 25 |
| 3. | Проектиране и изработване на печатна платка. | 16 | 15 |
| 4. | Електрически монтаж и демонтаж на електронна схема върху платка. | 16 | 20 |

ОБЩО:           72                    90

Раздел I. Пасивни и активни градивни елементи.

- Техника на безопасност.

- Означения на пасивните елементи с буквено-цифров и цветен код – резистори, кондензатори, бобини.

- Буквен и цифров код за означение на активни елементи – диоди, транзистори, интегрални схеми.

- Работа със справочна литература за електронни компоненти.

- Измерване на пасивни и активни елементи.

- Определяне изводите на активните елементи с омметър.

Раздел II. Разчитане на електронни схеми; схеми на свързване; механичен и електрически монтаж.

- Техника на безопасност.

- Видове схеми – блокова, принципна, монтажна.

- Разчитане на електронни схеми.

- Видове монтаж – обемен, печатен, повърхностен.

- Монтажна схема – правила при изработване, оразмеряване.

- Свързване на захранващи, входни и изходни вериги.

Раздел III. Проектиране и изработване на печатна платка.

- Техника на безопасност.

- Изработване на графичен оригинал за печатна платка – правила.

- Пробиване на необходимите отвори на печатна платка – правила.

- Подготовка на печатна платка за електрически монтаж.

Раздел IV. Електрически монтаж и демонтаж на електронна схема върху платка.

- Техника на безопасност при електрически монтаж.

- Изработване на спецификация на елементите за електрически монтаж.

- Правила за подготовка на елементите за монтаж.

- Проверка на годността на елементите за монтаж.

- Правила за качествен електрически монтаж и демонтаж, видове спойки.

ЗАБЕЛЕЖКА: При възможност се препоръчва изработване на усилвател на напрежение или мощност с минимум един активен елемент.

- ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След приключване на обучението по предмета Учебна практика: Електромонтажна учениците трябва да:

знаят:

- технологията за изработване на печатна платка;

- да работят със справочна литература.

могат да:

- разпознават пасивни и активни електронни компоненти;

- измерват пасивни и активни електронни компоненти;

- разчитат електронни схеми и схеми на свързване;

- извършват електрически монтаж и демонтаж на електронна схема.

Авторски колектив:

- инж. Радостина Мекова – Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София.

- инж. Юлияна Петкова – Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София.